安徽省庐江县人民医院询价采购函

WZCG2023031号（新生儿运输培养箱1台）

尊敬的供应商：

我院拟对新生儿运输培养箱1台进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项

1.被询价的供应商就以下询价要求，在2023年6月25日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.询价响应文件应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭主任（收） 电话：0551-87310772。

3.被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.本项目不接受联合体参与响应。

5.本项目采购预算：19万元。

6.供应商须具有医疗器械生产或医疗器械经营资格。

7.供应商所响应的产品须具有医疗器械注册证。

二、 采购要求

1.免费质保期≥3年。

2.合同签订后10日内完成供货、安装、调试。

3.付款条件：设备安装验收合格后14日内支付合同100%款项。

三、技术参数如下：

1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

★2.交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源，具备交流、直流和蓄电池三种供电模式；

3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

4.具备独立的超温保护系统；

5.具备自检功能，有多种故障报警提示：如断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

6.采用优质有机玻璃；双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

★7.具有普通手推车配置，推车具有高度调节、减震、锁定功能；

8.前面板具有温度校正功能；

9.具备肤温传感器脱落报警提示功能；

10.具有正门独立锁定装置；具有供氧装置；具有LED照明灯；

11.交流工作电源：AC220V/ 50HZ，直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A，输入功率：≤400VA

12.控温方式：箱温和肤温两种温度控制，箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.），肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.）

13.升温时间：≤30min

14.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

15.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃   （环境温度为10℃～20℃）

16.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）

17.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

★18.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

19.新生儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

20.单个蓄电池连续工作时间≥90min

# 安徽省庐江县人民医院物资采购中心

2023年6月15日

# 响应文件格式

庐江县人民医院            采购

响

应

文

件

响应供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 |  |
| 2 | 报价表 |  |
| 3 | 响应表 |  |
| 4 | 分项报价表 |  |
| 5 | 响应供应商资质文件 |  |
| 6 | 生产厂家资质证明文件 |  |

一.响应函

致：庐江县人民医院物资采购中心

1、根据贵院编号为      号询价公告的邀请，我们决定参加。我方授权    （姓名）代表我方      （供应商单位名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物配送与售后服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证已提供的与响应有关的文件资料是真实的，准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将成交资格授予最低报价的参与供应商。

6、我方同意询价文件规定的付款方式。

电话：                          传真：

参与供应商公章：

日期：

二、报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中所列实际采购价包括附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

2、表中须明确列出响应产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致响应无效。

三、响应表

| 按询价文件规定填写 | 按参与供应商参与内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 采购需求 | 参与产品响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

参与供应商（签章）：

说明：

1、供应商必须逐项对应描述投货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商参与产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分后附详细说明及技术资料，并应注明响应文件中对应的页码范围。

四、分项报价表

格式自行拟定，内容应包括系统主要组成部分和主要部件单价

五、响应人资质文件

响应人《营业执照》复印件，加盖响应人印章

七、成交承诺书

如果我公司成交，我公司承诺在5个工作日，完成资质证照递交，业务流程接洽，签订合同。逾期，采购人有理由取消成交资格。

参与供应商（签章）：

日      期：

# Text boxes

授权代表身份证复印件